## Slide 1: A lehűlési törvény kísérleti vizsgálata
Kopasz Katalin, Makra Péter, Gingl Zoltán
www.noise.physx.u-szeged.hu
Szeged, 2010

## Slide 2: Elméleti háttér
A hőmérséklet változási sebessége arányos a különbséggel
Exponenciális lehűlés
Tk : környezet
T0 : kezdeti

## Slide 3: Mennyire igaz az elméletünk?
Az környező közeg felmelegedhet
A hőátadás több közegen megy át?
Nyugvó levegő vagy közeg?
Hősugárzás?

## Slide 4: Kísérleti elrendezés
Termisztor

## Slide 5: Mérési beállítások
Használt csatornák: B (termisztor)
Skálázási adatok : termisztor
Mintavételi ráta: 1Hz (1s felbontás)
Időablak: 500 s

## Slide 6: A mérés menete
Melegítsük fel a termisztort kézzel 30ºC fölé
Indítsuk el a mérést
Szabad levegőn (ne érjen semmihez) hagyjuk hűlni

## Slide 7: Mérési eredmények

## Slide 8: Mérési eredmények
Fekete: mért
Piros: illesztett
τ=1/0,0084

## Slide 9: Összefoglalás
Szemléltethető: Newton-féle lehűlési törvény
Táblázatkezelővel linearizálhatunk
Egyenesillesztéssel az időállandó megadható

## Slide 10: Tapasztalatok, javaslatok
Kipróbálhatjuk folyadékkal is
Figyeljünk a szenzor épségére
A közeg hőmérsékletét meg kell becsülnünk a logaritmáláshoz
Célszerű ezt állíthatóra tenni és értékét a leglineárisabb esethez igazítani